附件

巴中市总磷污染控制重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 省份 | 地市 | 区县 | 项目 类型 | 是否为“三磷”综合整治项目 | 项目投资 （万元） | 项目主要建设内容 | 完成时间 | 预计总磷减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家河生态修复（一期）建设项目 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 河湖缓冲带生态修复 | 否 | 5239 | 1.对张家河北龛片区4.56km实施生态修复，流域面积33.6km2； 2.实施生态河堤保护及修复9120m，新增水质净化设备10套、菌藻系统10套、高效纳米曝气设备50套，新建生态浮岛20000m2、微生物挂膜带10000m2； 3.实施缓冲带生态保护及修复224551m2，新建D600污水管网13680m、标志牌50套、监控系统等。 | 2025年12月 | 2.62吨/年 |
| 2 | 巴州城区陇桥污水处理站新建项目 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 城镇生活污水处理设施新改扩建 | 否 | 1500 | 建设处理能力1200m3/d污水处理站一座。 | 2025年12月 | 1.2吨/年 |
| 3 | 巴中市巴州区城区污水管网新建及改造修复项目 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 管网建设改造 | 否 | 3365 | 1.巴州区江南城区管网改造修复疏通，改造污水管网20km、雨水管网20km，巴州区白马井片区改造污水管网25km、雨水管网5km； 2.巴州区后坝福音堂等4处新建污水管网5.9km、雨水管网3.6km，巴州城区陇桥片区新建污水管网10km。 | 2025年12月 | 2吨/年 |
| 4 | 巴州区农村社区生活污水治理项目 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 农村生活污染治理 | 否 | 4830.95 | 新建登高社区、中岭坪社区、芦山社区、红溪村聚集区（原店子社区）、柏茂社区、果敢社区、清溪村聚集区（原联谊社区）、金光社区、曙光社区、胜利社区、柳岗社区、灵山村聚居点（原灵云社区）12个居民聚集区生活污水处理设施。 | 2025年12月 | 1.69吨/年 |
| 5 | 四川巴中经济开发区河道生态修复工程（一期） | 四川省 | 巴中市 | 经开区 | 河湖缓冲带生态修复 | 否 | 7000 | 1.河道缓冲带生态保护修复工程，建设观音河上段、古毛河下段缓冲带面积约202245㎡； 2.河道生态护坡工程，建设观音河上段、古毛河下段生态护坡面积约109040㎡； 3.曝气增氧工程，新增观音河上段、古毛河下段曝气增氧机20台； 4.支沟汇入口修复工程，修复观音河上段、古毛河下段支沟汇入口共2处。 | 2023年12月 | 1.01吨/年 |
| 6 | 通江县城市生活污水处理厂三期建设项目 | 四川省 | 巴中市 | 通江县 | 城镇生活污水处理设施新改扩建 | 否 | 9600 | 新建日处理污水2万吨设施和16公里管网建设。 | 2025年12月 | 30.85吨/年 |
| 7 | 巴中市恩阳区城市污水处理厂（二期）项目 | 四川省 | 巴中市 | 恩阳区 | 城镇生活污水处理设施新改扩建 | 否 | 5700 | 新建城市生活污水处理厂（二期）一座，日处理污水15000m³，采用A2O/氧化沟工艺，出水标准为城镇污水处理厂一级A标,购置相关设施设备，配套建设检查井、通水格栅等附属设施。 | 2025年12月 | 7吨/年 |
| 8 | 巴中市恩阳区农村聚居点生活污水治理项目 | 四川省 | 巴中市 | 恩阳区 | 农村生活污染治理 | 否 | 1575 | 新建39个聚居点生活污水治理设施，化粪池39座，管网8.7千米，检查井352座。 | 2025年12月 | 0.15吨/年 |
| 9 | 恩阳区鳌溪河流域（玉山—关公段）水生态修复和水环境综合治理项目 | 四川省 | 巴中市 | 恩阳区 | 河湖缓冲带生态修复 | 否 | 1792 | 新建人工湿地2处，配套污水管网2.4km，检查井48个，规范化建设排污口2处，生态修复鳌溪河水域生态环境缓冲带1.5km，面积约1675㎡。 | 2025年12月 | 0.29吨/年 |
| 10 | 平昌县老城区污水管网改造项目 | 四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 管网建设改造 | 否 | 3500 | 秧田沟片区新建DN600 主管网6000米，DN400 支管网1800 米，配套建设检查井、跌水井、支墩等工程。 | 2025年12月 | 1.53吨/年 |
| 11 | 南江县长赤镇养生水库生态修复项目 | 四川省 | 巴中市 | 南江县 | 河湖缓冲带生态修复 | 否 | 3604.8 | 1.建设生态护坡3000m； 2.基底改良15609m2； 3.建设生态沟渠6500m； 4.水生生态构建（芦苇、睡莲种植）30.745万株。 | 2025年9月 | 1.34吨/年 |